## Slide 1: SAGE de la Brèche
15 novembre 2018
Commissions thématiques
Enjeu qualitatif

## Slide 2
SAGE de la Brèche
490 km2
66 communes – 90 000 habitants
Cours d’eau
2 principaux : Brèche et Arré
155 km de linéaires
Masse d’eau souterraine
Majoritairement, nappe de la craie picarde
Brèche
Arré

## Slide 3: Sommaire
  Qu’est-ce qu’un diagnostic de SAGE ? Calendrier – Présentation des enjeux
  Enjeux qualitatifs – Azote / Phosphore / bilan de l’oxygène / Pesticides / Autres
  Gouvernance
1
2
3

## Slide 4
… pour mettre en relation les données de l’état initial
… pour définir et prioriser
les enjeux
Un diagnostic de SAGE…

## Slide 5
Calendrier

## Slide 6
Enjeux du SAGE
Etat initial du SAGE : réalisé en 2018  validation par la CLE en même temps que le diagnostic (10 décembre 2018)
Enjeux | Commission thématique
Gouvernance et organisation des maîtrises d’ouvrage | Transversal  abordé à chaque commission
Qualité des eaux | Aujourd’hui, 15 novembre
Milieux naturels | Aujourd’hui, 15 novembre
Gestion quantitative Risques inondation et ruissellement | Demain, 16 novembre

## Slide 7: Qualité des eaux souterraines
Nitrates
concentrations moyennes annuelles > 50 mg/l.
Mauvais état
Bon état
4 captages prioritaires
St Just en Chaussée
Wavignies
Litz
Clermont
Autre
captage prioritaire
EAUX SOUTERRAINES | Etat hydraulique | Surface dans le BV Brèche | Etat chimique | Objectif de bon état
Craie Picarde | Majoritairement libre | 483 km² | Bon | 2015
Eocène du Valois | Majoritairement captive | 89 km² | Bon | 2015
Alluvions de l’Oise | Libre | 6 km² | Bon | 2015
Territoire du SAGE classé en zone vulnérable aux nitrates  6ème programme d’action directive nitrates

## Slide 8
Qualité des eaux
Eaux superficielles
Dernier état de référence (2011-2013)
Masse d’eau | Etat sur la période triennale 2011-2013 |  |  | Objectif de bon état |  |  | Paramètres causes de dérogations écologiques
Nom usuel | Chimique | Chimique hors HAP | Écologique | Chimique | Chimique hors HAP | Écologique | 
La Brèche (de sa source au confluent de l’Arré) | Bon | Bon | Bon | 2015 | 2015 | 2015 | 
L’Arré (de sa source au confluent de la Brèche) | Bon | Bon | Bon | 2015 | 2015 | 2015 | 
La Brèche (du confluent de l’Arré au confluent de l’Oise) | Bon | Bon | Moyen | 2015 | 2015 | 2027 | Hydrobiologie pesticides
Ru de la Garde | Bon | Bon | Mauvais | 2015 | 2015 | 2027 | Hydrobiologie Métaux, Nutriments
Ruisseau la Béronnelle | Mauvais | Mauvais | Mauvais | 2027 | 2027 | 2027 | HAP, Di(2-éthylhexyl)phtalate Bilan oxygène, Nutriments, Pesticides

## Slide 9
Eaux superficielles
Qualité des eaux
Masse d’eau | Bilan de l’oxygène | Paramètres azotés |  |  | Paramètres phosphorés | Qualité chimique au sens DCE | Polluants spécifiques de l’état écologique (2014-2016) | Pesticides y compris ceux non inclus dans l’évaluation DCE
 |  | Nitrate | Ammonium | Nitrite |  |  |  | 
Brèche |  | Médiocre selon SEQ-Eau |  |  |  |  |  | 
Arré |  |  |  |  |  |  | diflufénicanil | 
Ru de la Garde |  |  |  |  |  |  |  | 
Béronnelle |  |  |  |  |  | HAP + Di(2-ethylhexyl) phtalate | Zinc ; arsenic ; cuivre ; aminotriazole ; diflufénicanil | 
Ru de la Garde et Béronnelle :
Bilan de l’oxygène dégradé : témoin de pollutions organiques (origine domestique, industrielle, …) accentué par un contexte physique défavorable (Faibles débits d’étiage  faible acceptabilité du milieu) et une qualité hydromorphologique dégradée.
Analyse plus fine pour les années de 2014 à 2017 :

## Slide 10
Enjeux qualitatif
Azote
Flux globaux d’azote =
concentrations mensuelles uniques x débits moyens mensuels
Flux annuels d’azote (N) à la station de Rantigny en aval du bassin versant de la Brèche
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017
Flux N (T/an) | 428.5921 | 720.7017 | 541.7181 | 237.2488 | 244.4495 | 285.2285 | 286.1598 | 280.2862 | 242.5842 | 255.6836 | 314.2222 | 234.2427
Flux d'N pondéré par l'hydraulicité | 252.1642 | 286.0444 | 306.1962 | 260.246 | 252.7494 | 250.1952 | 256.7762 | 250.7453 | 246.2716 | 250.3655 | 254.8989 | 243.6559
Part des flux d’azote totaux d’origine agricole | 85%
Sources agricoles :
= flux d’azote globaux –
flux liés à l’assainissement
La fertilisation seule n’explique pas le lessivage de l’azote vers la nappe d’eau
Dépend aussi de :
- Successions culturales
- Couverture des sols en interculture
Conditions climatiques de l’année
Sources industrielles
Rejet industriel : Groupe Hardi à Noyers-Saint-Martin, la Société Laitière à Clermont, TG Griset à Villers-Saint-Paul et la Pisciculture à Bulles
Sources domestiques
Flux d’azote total = 38 T N / an
Hypothèse : production de 12gN/j/habitant et d’un abattement de 20% (dénitrification naturelle)
?

## Slide 11
Enjeux qualitatif : Phosphore
Source domestique : apports dissous PO43- (mauvais branchements, surverses de réseaux, rejets STEU en rivière)
impact variable selon l’acceptabilité du milieu récepteur
Aléa érosion fort sur le plateau
Source agricole :
apports majoritairement particulaires
Béronnelle, Ru de la Garde :
origine domestique des pics de concentrations en orthophosphates
Chart: mg/l
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
très bon | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
bon | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
moyen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
médiocre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
mauvais | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
LA BERONNELLE A LIANCOURT 1 | 1.68 | 1.26 | 0.89 | 2.9 | 0.11 | 0.78 | 2.52 | 0.51 | 1.51
LA BRÈCHE A ETOUY 1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 1.5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.095 | 0.075
L'ARRE A VALESCOURT 1 | 0.53 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.79 | 0.251 | 0.654
Orthophosphates

## Slide 12
Enjeux qualitatif : Phosphore
Brèche : bon état depuis 2009
Ru de la Garde et Béronelle : état médiocre
pour les paramètres phosphorés (+ azotés et bilan d’oxygène)
 Impact des pollutions accentué par le contexte physique de ces bv
Enjeux du SAGE :
Amélioration de la collecte et du transfert des effluents
Nécessité d’adapter les rejets à l’acceptabilité du milieu récepteur
Maitrise des ruissellements

## Slide 13
Enjeux qualitatif : Pesticides
Bon état chimique au sens DCE
Dépassements ponctuels en eaux superficielles et souterraines
En eaux superficielles :
Dépassements de chlortoluron, métamitrone, éthofumésate
 Herbicides d’usages principalement agricoles
Dépassement de glyphosate et AMPA (sous-produit)
Herbicide mixte
En eaux souterraines :
Atrazine (Nourard le Franc) - Glyphosate (Avrechy)
Loi n°2014-110 modifiée par la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Usages des collectivités et de leurs groupements
Interdiction depuis le 1er janvier 2017
Usages des particuliers
Interdiction à compter du 1er janvier 2019
Perspective :
Adaptation des usages
Limiter le risque de transfert au milieu (zones tampons)

## Slide 14
Compétences eau potable, assainissement et pluvial
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 Compétences « eau » et « assainissement »
Transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020
Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 Les communes peuvent reporter le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.
Compétence gestion des eaux pluviales
Compétence facultative pour les communautés de communes
Compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération à partir de 2020
Pour les communautés urbaines et les métropoles : compétence « eaux pluviales urbaines » rattachée à la compétence « assainissement »
Assainissement collectif | 
EPCI à fiscalité propre | CC du Clermontois, CC du Liancourtois, CC du Plateau Picard, ACSO
Communes | Froissy, La Neuville-en-Hez, Plainval
EPCI sans fiscalité propre | SI Pont Saint Maxence, SM de Sacy le Grand
Assainissement non collectif | 
EPCI à fiscalité propre | ACSO, CA du Beauvaisis, CC de l'Oise Picarde, CC du Clermontois, CC du Liancourtois et CC du Plateau Picard
Eau Potable | 
EPCI à fiscalité propre | CC du Liancourtois, CC du Plateau Picard, CC du Pays du Clermontois, ACSO
Communes | Bailleul-le-Soc, Haudivillers, Noyers-Saint-Martin
EPCI sans fiscalité propre | 6 Syndicats intercommunaux : Luchy, l’Hardière, Essuiles Saint Rimault, Ansauvillers-Gannes, la Brèche et Litz
Eaux pluviales urbaines | 
EPCI à fiscalité propre | CC Liancourtois Vallée Dorée, CC du Clermontois et de l’ACSO - Agglomération Creil Sud Oise.

## Slide 15
Enjeux | Composantes | Hiérarchisation | Perspectives
Qualité des eaux | Azote | FORT sur BAC (captages Grenelle et Conf. Env.) | Réduction des fuites d’azote d’origine agricole Amélioration de la gestion des eaux usées
 | Phosphore | FAIBLE hormis sur la Béronnelle et ru de la Garde | Amélioration de la gestion des eaux usées
 | Pesticides | FORT sur l’ensemble des cours d’eau FAIBLE en eaux souterraines | Adaptation des usages Développement des éléments du paysage et de zones tampons
Synthèse des enjeux